ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КУРКИЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАХДЕНПОХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Материалы по обоснованию

(от «____» _______ 2018.)

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящим проектом в целях создания условий для устойчивого развития территории Куркиекского  сельского поселения Лахденпохского муниципального района Республики Карелия и наиболее эффективного использования территории сельского поселения были внесены следующие изменения:

- Исключены из границ населенных пуктов Куркиекского сельского поселения участки земель лесного фонда (по требованию Федерального агенства лесного хозяйства и Министерства по природопользованию Республики Карелия);

- Уточнено местоположение ботанического памятника природы регионального значения (ООПТ «У п.Куркиеки»);

- Определены функциональные зоны Р5 для размещения объектов туризма и реализации инвестиционных проектов;

- На картографичнском материале отображены границы территории выявленного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) «Селище Кроноборг», текстовая часть дополнена режимом использования указанной территории;

- Из текстовой части исключено историческое поселение – п.Куркиеки (на основании письма Министерства культуры Республики Карелия от 08.02.2017г № 578/н 1-13/МКи);

- Откорректированы функциональные зоны поселков: Ласанен, Отсанлахти, Вятиккя;

- На картографическом материале отображены проектируемые дороги и проезды в существующих границах населенных пунктов, отображены названия улиц населенных пунктов.

- Уточнены границы земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с данными государственного кадастрового учета;

Планируемые  объекты и изменения  не оказывают негативного влияния на соседние муниципальные образования.

- Изложить в новой редакции «Материалы по обоснованию» (текстовую часть);

- Изложить в новой редакции следующие графические материалы:

2.1.      Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного, регионального, федерального значения и границ населенных пунктов Куркиекского сельского поселения

  - 2.2. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Куркиекском сельском поселении;

  - 2.3. Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного значения и границы п. Вятиккя

  - 2.4. Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного изначения и границы п. Ласанен

  - 2.5. Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного изначения и границы п. Куркиеки

  - 2.6. Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного изначения и границы п. Терву

  - 2.7. Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного изначения и границы п. Отсанлахти

  - 2.8. Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного изначения и границы п. Соскуа

  - 2.9. Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного изначения и границы п. Алхо

  - 2.10. Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного изначения и границы п. Хухтерву

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КУРКИЕКСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАХДЕНПОХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Материалы по обоснованию

(редакция от «25» декабря 2018)

Состав проектных материалов:

I. Текстовая часть

Положение о территориальном планировании

Материалы по обоснованию

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты |
| --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |
| 1 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного, регионального, федерального значения и границ населенных пунктов Куркиекского сельского поселения |
| 2 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного и регионального значения и границы п. Куркиеки |
| 3 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного значения и границы п. Алхо |
| 4 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного значения и границы п. Вятиккя |
| 5 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории и границы п. Ихоярвенкюля |
| 6 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного изначения и границы п. Ласанен |
| 7. | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории и границы п. Отсанлахти |
| 8. | Карта функционального зонирования, планируемого размещения объектов местного и границы п. Пелтола |
| 9. | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории и границы п. Соскуа |
| 10. | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории и границы п. Терваярви |
| 11. | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории и границы п. Терву |
| 12. | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования и границы п. Хухтерву |
| Материалы по обоснованию |
| 13. | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Куркиекском сельском поселении |

Оглавление

Введение	7

I. Программы социально-экономического развития Куркиекского сельского поселения	11

II. Анализ использования территории Куркиекского сельского поселения и возможные направления его развития	12

2.1. Территории населенных пунктов Куркиекского сельского поселения	12

2.2. Территории с особыми условиями использования	12

2.3. Возможные направления развития территории Куркиекского сельского поселения	24

III. Обоснование размещения и оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Куркиекского сельского поселения	34

3.1. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта	34

3.2. Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения	37

3.3. Объекты местного значения в области бытового обслуживания и торговли	39

3.4. Объекты местного значения в области культуры	41

IV. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Куркиекского сельского поселения объектов местного значения Лахденпохского муниципального района	43

4.1. Объекты местного значения Лахденпохского муниципального района на территории Куркиекского сельского поселения в области образования	43

4.2. Объекты местного значения Лахденпохского муниципального района на территории Куркиекского сельского поселения в области здравоохранения	45

4.3. Объекты местного значения Лахденпохского муниципального района на территории Куркиекского сельского поселения в области газоснабжения	47

4.4.Объекты местного значения Лахденпохского муниципального района на территории Куркиекского сельского поселения в области автомобильного транспорта	50

4.5. Объекты местного значения Лахденпохского муниципального района на территории Куркиекского сельского поселения в области водо-снабжения и водоотведения	52

V. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Куркиекского сельского поселения объектов регионального значения Республики Карелия	54

5.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Куркиекского сельского поселения	54

5.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на территории Куркиекского сельского поселения	56

5.3. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области связи на территории Куркиекского сельского поселения	58

VI. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Куркиекского сельского поселения объектов федерального значения Российской Федерации	60

6.1. Объекты капитального строительства федерального значения Российской Федерации в области автомобильного транспорта на территории Куркиекского сельского поселения	60

VII. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Куркиекского сельского поселения	62

7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	62

7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	66

7.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	69

VIII. Перечень земельных участков, которые  включаются и исключаются из границы населенных пунктов, входящих в состав Куркиекского сельского поселения	72

# Введение

- Общие сведения о Куркиекском сельском поселении Лахденпохского муниципального района Республики Карелия

| Расположение |
| --- |
| 1 | Наименование | Куркиекское сельское поселение |
| 2 | Расположение | Лахденпохский муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Населенные пункты | п.Куркиеки (относится к историческим поселениям согласно Приказу Минкультуры Республики Карелия от 29 декабря 1997 года № 325),п.Алхо, п.Вятиккя, п.Ихоярвенкюля, п.Ласанен, п.Отсанлахти, п.Пелтола, п.Соскуа, п.Терваярви, п.Терву, п.Хухтерву |
| 4 | Административный центр | п.Куркиеки |
| 5 | Расстояние до административного центра района г. Лахденпохья | 42 км |
| 6 | Расстояние до административного центра Республики Карелия г.Петрозаводска | 300км |
| Население |
| 1 | Численность населения сельского поселения на 2012 год | 1790 чел |
| 2 | п.Куркиеки | 1071 чел |
| 3 | п.Алхо | 70 чел |
| 4 | п.Вятиккя | 8 чел |
| 5 | п.Ихоярвенкюля | 49 чел |
| 6 | п.Ласанен | 274 чел |
| 7 | п.Отсанлахти | 53 чел |
| 8 | п.Пелтола | 9 чел |
| 9 | п.Соскуа | 8 чел |
| 10 | п.Терваярви | 16 чел |
| 11 | п.Терву | 142 чел |
| 12 | п.Хухтерву | 90 чел |
| Территория |
| 1 | Площадь в существующих границах | 123391 га |
| Климат |
| 1 | Климатический район | II В |
| 2 | Абсолютная минимальная температура | -35 °С |
| 3 | Абсолютная максимальная температура | +35 °С |
| 4 | Расчетные температуры для проектирования отопления | -24, - 32°С |
| 5 | Годовое количество осадков (мм) | 536 |
| 6 | Продолжительность безморозного периода | 115 дня |
| 7 | Продолжительность отопительного периода | 250 дней |
| 8 | Средняя скорость ветра | 3,5 м/сек |
| 9 | Глубина промерзания почвы | 130-140 см |
| Рельеф |
| 1 | Характеристика рельефа | Холмистые, холмисто-грядовые равнины |
| 2 | Абсолютные отметки поверхности | 30-100 метров |

- Генеральный план Куркиекского сельского поселения

Генеральный план Куркиекского сельского поселения (далее – генеральный план) является документом территориального планирования Куркиекского сельского поселения.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2020 года и второй очереди до 2033 года.

Генеральный план содержит:

- положения о территориальном планировании;

- карты планируемого размещения объектов местного значения, функционального зонирования, объектов, оказывающих влияние на размещение объектов местного значения Куркиекского сельского поселения;

- материалы по обоснованию.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Куркиекского сельского поселения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются планируемые для размещения объекты местного значения Куркиекского сельского поселения, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов регионального, местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о программах социально-экономического развития Куркиекского сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Куркиекского сельского поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Куркиекского сельского поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.

Материалы по обоснованию генерального плана в графической форме содержат карту объектов, оказывающих влияние на планируемое размещение объектов местного значения Куркиекского сельского поселения, на ней отображаются:

1) границы Куркиекского сельского поселения;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) местоположение планируемых объектов местного значения Куркиекского сельского поселения;

4) зоны с особыми условиями использования территории;

5) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения Куркиекского сельского поселения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории Куркиекского сельского поселения.

# I. Программы социально-экономического развития Куркиекского сельского поселения

На территорию Куркиекского сельского поселения программ социально-экономического развития разработано не было.

На территории Куркиекского сельского поселения находятся планируемые объекты регионального значения Республики Карелия, а также планируемые объекты местного значения Куркиекского сельского поселения и Лахденпохского муниципального района, которые определены в соответствии с:

- Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года РК N102-П "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия";

- Схемой территориального планирования Лахденпохского муниципального района Республики Карелия;

- Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года № 1755-IVЗС;

- Программой перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016 года, одобренной распоряжением Правительства Республики Карелия от 5 июля 2011 года № 329р-П;

- Долгосрочной целевой программой «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы;

- Предложениями Администрации Куркиекского сельского поселения.

# II. Анализ использования территории Куркиекского сельского поселения и возможные направления его развития

## 2.1. Территории населенных пунктов Куркиекского сельского поселения

В настоящее время Куркиекское сельское поселение занимает территорию площадью 123391 га. На территории сельского поселения расположены 11 населенных пунктов.

Площади территории населенных пунктов Куркиекского сельского поселения приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

| № п/п | Наименование | Существующая площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Вятиккя | 101,1 | в ред. от 05.09.2013 |
| 2. | п. Пелтола | 17,7 | в ред. от 05.09.2013 |
| 3. | п. Алхо | 125,3 | в ред. от 05.09.2013 |
| 4. | п. Ласанен | 136,1 | в ред. от 05.09.2013 |
| 5. | п. Куркиеки | 453,1 | в ред. от 05.09.2013 |
| 6. | п. Хухтерву | 119,4 | в ред. от 05.09.2013 |
| 7. | п. Терву | 95,5 | в ред. от 05.09.2013 |
| 8. | п. Терваярви | 161,1 | в ред. от 05.09.2013 |
| 9. | п. Соскуа | 68,9 | в ред. от 05.09.2013 |
| 10. | п. Ихоярвенкюля | 55,0 | в ред. от 05.09.2013 |
| 11. | п. Отсанлахти | 53,9 | в ред. от 05.09.2013 |
| Итого по населенным пунктам Куркиекского с.п.: | 1387,1 |  |

## 2.2. Территории с особыми условиями использования

В Куркиекском сельском поселении присутствуют территории с особыми условиями использования, к которым относятся:

- территории объектов культурного наследия (2.2.1);

- зоны охраны водных объектов общего пользования (2.2.2);

- особо охраняемые природные территории (ООПТ) (2.2.3);

- особо охраняемые территории (ООТ) (2.2.4);

- санитарно-защитные зоны (2.2.5);

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (2.2.6);

- объекты специального назначения (2.2.7):

- месторождение полезных ископаемых (2.2.8).

2.2.1. Территории объектов культурного наследия

К объектам культурного наследия, расположенным на территории Куркиекского сельского поселения  относятся памятники архитектуры,  выявленные объекты архитектуры, выявленные объекты истории, памятники археологии. Перечень объектов культурного наследия на территории Куркиекского сельского поселения приведен  в таблице 2.2.1.1.

Таблица 2.2.1.1.

| № п/п | Наименование | Расположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятники архитектуры |
| 1.1. | Жилой дом Сонка | п.Куркиеки | Разработана “Схема зон охраны памятника архитектуры - дома жилого Сонка в п. Куркиеки Лахденпохского района Республики Карелия”, утвержденная Распоряжением Главы Республики Карелия от 11.06.2002 г. № 135р-П. |
| 2 | Выявленные объекты архитектуры |
| 2.1. | Здание банка (к.XIX в.) | п.Куркиеки, ул.Ленина, д.12 |  |
| 2.2. | Скотный двор (н.XX в.) | п.Куркиеки |  |
| 3 | Выявленные объекты истории |
| 3.1. | Братская могила советских воинов (1941г.) | п.Куркиеки |  |
| 4 | Памятники археологии |
| 4.1. | Городище «Куркийоки-Лопотти» (к.XIV-XII в.) | западная окраина п.Куркиеки на горе Лопотти |  |
| 4.2. | Могильник «Кууппала» (III тыс. до н.э.) | в 2 км южнее п.Куркиеки-на восточном берегу залива Куркиеки |  |
| 4.3. | Городище «Хямеэнлахти» (к.XII-XIV в.) | в 5 км от п.Куркиеки |  |
| 5 | Выявленные объекты археологии |
| 5.1. | Стоянка "Вятиккя I (VI-III тыс. до н.э.) | на окраине п.Вятиккя, в 500 м от залива Кюллияйсенлахти |  |
| 5.2. | Стоянка "Вятиккя II" (VII-III тыс. до н.э.) | в 200 м к юго-западу от стоянки Вятиккя I, в 800 м от берега залива Кюллияйсенлахти Ладожского озера |  |
| 5.3 | Стоянка "Вятиккя III" (VII-III тыс. до н.э. ) | в 150 м к сев.- востоку от стоянки Вятиккя I, в 400м от берега залива |  |
| 5.4 | Стоянка "Вятиккя IV" (VI-IV тыс. до н.э.) | в 80 м к северо-востоку от стоянки Вятиккя III |  |
| 5.5. | Стоянка "Вятиккя V" (VI-II тыс. до н.э.) | в 400 м западнее берега залива Кюллияйсенлахти Ладожского озера, по правую сторону от дороги в п.Вятиккя |  |
| 5.6 | Стоянка "Терву I" (VI-III тыс. до н.э.) | в 600 м от зап. окраины д. Терву, по лев. сторону от дороги в п.Вятиккя, в 800м от берега Ладожского озера |  |
| 5.7 | Стоянка "Терву II" (VII-III тыс. до н.э.) | в 400 м к югу от д. Терву, по другую сторону дороги от поселения Терву I |  |
| 5.8 | Стоянка "Ихоярви I" (III-II тыс. до н.э.) | в 600 м к юго-Зап. от моста через р. Ипотеки и п. Ихоярвенкюля, с левой стороны (от деревни) крутого поворота дороги, ведущей в п.Пелтола |  |
| 5.9 | Селище "Руйссаари" (X-XIII в.) | в 8 км восточнее п.Ласанен, на южном берегу о.Руйссаари |  |
| 5.10 | Городише Соскуа | В 4,5 км от п.Куркиеки, на берегу р.Соскуанйоки |  |
| 5.11 | Городище Терву-Линнасаари | В 2,6 км от п.Терву, на острове оз.Ладожского |  |
| 5.12 | Городище – убежище Ранталиннамяки | В 5 км от п.Куркиеки, на западном побережье залива Найсмери |  |
| 5.13 | Каменные сложения Иивонниеми 1 | 1,5 км к северу от п.Куркиеки |  |
| 5.14 | Каменные сложения Иивонниеми 2 | 2 км к югу от п.Куркиеки |  |
| 6.15 | Могильник Линнамяки-Лопотти (Кауппакюля-Лопотти) | п.Куркиеки , южный склон горы, в 30-40 м к северо-западу |  |
| 5.16 | Могильник Сяккимяки | п.Куркиеки , юго-восточный склон возвышенности Сяккимяки |  |
| 5.17 | Селище Кроноборг | П.Куркиеки, на клиновидном мысу, образованном при слиянии двух рек Рахоланъёки и Хейъёки | Установлены границы территории выявленного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) «Селище Кроноборг» Приказ Министерства культуры РК № 691 от 10.12.2014 |
| 5.18 | Селище Рахоланъёки | П.Куркиеки, на правом берегу р.Рахоланъёки |  |
| 5.19 | Стоянка Койонсаари 1 | 3 км к востоку от п.Вятиккя, северный берег острова |  |

Требования по сохранению бъектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия и земельных участков, на которых они расположены, определены Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Параметры использования территории земельных участков объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными в установленном порядке проектами зон охраны объектов культурного наследия. Требования по сохранению объектов культурного наследия и земельтных участков, на которых они расположены, определены Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Для памятника архитектуры жилого дома Сонка в п. Куркиеки разработана “Схема зон охраны памятника архитектуры - дома жилого Сонка в п. Куркиеки Лахденпохского района Республики Карелия”, утвержденная Распоряжением Главы Республики Карелия от 11.06.2002 г. № 135р-П. Охранные зоны этого памятника показаны на карте функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного значения и границы п. Куркиеки.

Приказом Министерства культуры Республики Кпрелия №691 от 10.12.2014 «Об установлении границ территории вявленного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) «Селище Кроноборг» (2 пол. XVII – XVIII вв.), расположенного в п.Куркиеки на клиновидном мысу, образованном при слиянии двух рек Рахаланъёки и хейъёки, как объекта градостроительной деятельности особого регулирования» установлены границы вышеуказанного объекта. Общая площадь территории памятника по координатам поворотных точек грниц составляет 17522.6 кв.м. Охранные зоны показаны на карте функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории.

В соотвествии с п.2 ст. 35 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории памятника запрещается проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по сохранению памятника и (или) его территории, а так же хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

2.2.2. Зоны охраны водных объектов общего пользования

Зоны охраны водных объектов общего пользования состоят из водоохранных зон, прибрежно-защитных и береговых полос. Размеры зоны охраны водных объектов общего пользования и режимы их использования регламентируются статьями 6 и 65 Федерального закона №74-ФЗ от 03.06.2006 г. “Водный кодекс Российской Федерации”. Перечень водных объектов общего пользования на территории Куркиекского сельского поселения и установленных для них зон охраны приведен в таблице 2.2.2.1.

Таблица 2.2.2.1.

| № п/п | Наименование водного объекта | Размер водоохранной зоны | Размер прибрежно-защитной полосы | Размер береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Соскуанйоки | 200 | * | 20 |
| 2 | р. Рахоланйоки | 50 | * | 20 |
| 3 | р. Путкийоки | 50 | * | 20 |
| 4 | р.Лахденйоки | 50 | * | 20 |
| 5 | оз.Канканлампи | 50 | 50 | 20 |
| 6 | оз.Охтиярви | 50 | 50 | 20 |
| 7 | оз.Кемписенлампи | 50 | 50 | 20 |
| 8 | оз.Терваярви | 50 | 50 | 20 |
| 9 | оз.Кангас | 50 | 50 | 20 |
| 10 | оз.Ихоярви | 50 | 50 | 20 |
| 11 | оз.Роккалампи | 50 | 50 | 20 |
| 12 | оз.Вилпуксенъярви | 50 | 50 | 20 |
| 13 | оз.Ладожское | 200 | 200 | 20 |

*ширина прибрежно-защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3°, 50 метров для уклона 3° и более.

В водоохранной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам  и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В пределах береговых полос дополнительно к ограничениям для водоохранных зон и прибрежно-защитных полос запрещается:

-  размещение зданий и сооружений;

- ограждение территорий береговых полос, препятствующих свободному доступу граждан.

2.2.3. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

В границах Куркиекского сельского поселения Лахденпохского муниципального района находятся следующие ООПТ:

- Ботанический памятник природы «У п.Куркиеки» расположенный в квартале 61 (11,12,21) Куркиекского лесничества, площадью 8.3 га; утвержденный постановлением Председателя Правительства Республики Карелия от 06.04.1995 г. № 252 «О ботаническом памятнике природы регионального значения в Лахденпохском районе Республики Карелия».

На территории памятника природы установить следующий режим природопользования:

разрешается:

- научно-исследовательская и эколого-просветительская работа;

- сбор грибов и ягод;

- проведение санитарно-защитных и противопожарных мероприятий;

запрещается:

- проведение всех видов рубок, кроме санитарно-выборочных;

- лесная и сельскохозяйственная мелиорация;

- распашка земель;

- дачное строительство;

- подсочка леса;

- размещение стоянок для всех видов транспорта;

- сбор растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия.

2.  Государственный комплексный природный заказник регионального значения «Западный архипелаг», общей площадью 19870 га, в том числе площадь суши-736 га, утвержденный постановлением Председателя Правительства Республики Карелия от 27.02.1996 г. № 160.

На территории заказника:

запрещается: все виды рубок леса, распашка земель, разработка полезных ископаемых, промышленное и гражданское строительство, весенняя охота, посещение заказника в сезон размножения водоплавающих и околоводных птиц с 25 апреля до 1 июля (острова Верккосаари, Мекерикке, Хейнясенмаа, Ялансаари), охота на животных и сбор растений, занесенных в Красные книги России и Карелии;

разрешается: рыболовство согласно «Правилам рыболовства в водоемах Республики Карелия» и нормативным актам исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и Республики Карелия, туризм, сбор грибов и ягод.

2.2.4. Особо охраняемые территории местного значения Куркиекского сельского поселения (ООТ)

На территории Куркиекского сельского поселения расположена ООТ местного значения Куркиекского сельского поселения.

Особо охраняемая территория местного значения Куркиекского сельского поселения, располагается на расстоянии 3,7 км.  в южном направлении от поселка Куркиеки, в  30-35 метрах западнее береговой полосы Ладожского озера, с северной, восточной и западной сторон ограниченная землями лесного фонда, с южной стороны граничащая с землями государственной и муниципальной собственности и с участками с кадастровыми номерами: 10:12:0051302:693, 10:1046.

ООТ местного значения Куркиекского сельского поселения располагается на территории  земельного участка с кадастровым номером 10:12:0051302:873, площадью 7058 кв. м.

На особо охраняемой территории разрешаются: строительство зданий и сооружений, прокладка дорог и инженерно-технических коммуникаций, необходимых для обеспечения охраны, содержания и использования особо охраняемой территории в соответствии с целями и задачами ее создания.

На особо охраняемых территориях, категория и режим охраны и использования которых позволяют осуществление хозяйственной деятельности, не допускаются:

- действия, причиняющие вред природным объектам - искажения исторически сложившегося охраняемого ландшафта;

- возведение объектов капитального строительства, не связанных с использованием особо охраняемой территории, без положительного заключения государственной экологической экспертизы;

- проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического режима местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и оползневых процессов, без заключения специально уполномоченного органа;

- разведение костров, сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;

- использование земель для садоводства и огородничества;

- повреждения или самовольные порубки деревьев и кустарников;

- умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких животных;

- изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс особо охраняемой территории;

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Территории и объекты, нарушенные при производстве работ, подлежат восстановлению.

На территории объектов, согласно утвержденной градостроительной документации, могут быть расположены строения и сооружения  туристско-оздоровительного, социального  назначения при условии получения всех необходимых согласований и соблюдения природоохранных мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

Собственники, балансодержатели, пользователи этих строений и сооружений обязаны:

- обеспечить надлежащее содержание предоставленного им в установленном законом порядке земельного участка, а также могут на основании договора, заключенного с балансодержателем, обеспечить надлежащее содержание другой территории, закрепленной за ним;

- общественные туалеты, биотуалеты содержать в постоянной чистоте и исправности, ежедневно дезинфицировать их (биотуалеты необходимо эксплуатировать в соответствии с утвержденной технической документацией, с использованием соответствующих препаратов);

-обеспечивать вывоз твердых бытовых отходов и жидких бытовых отходов;

Вторичные отходы, которые временно размещаются на территории (отходы картона, бумаги, пластиковые отходы, стеклянные и ПЭТ бутылки и др.) должны складироваться и храниться в металлических или пластиковых контейнерах с крышкой.

2.2.4. Санитарно-защитные зоны, охранные зоны

Размер санитарно-защитных зон определяется в соответствии с проектами санитарно-защитных зон, либо, при их отсутствии, в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Перечень объектов, от которых установлены санитарно-защитные зоны (СЗЗ), их размер, приведены в таблице 2.2.4.1.

Таблица 2.2.4.1.

| № п/п | Наименование объектов | Расположение | Размер СЗЗ, охранной зоны | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пилорама | п.Куркиеки | 50м |  |
| 2 | Пожарная часть | п.Куркиеки | - |  |
| 3 | Гаражи | п.Куркиеки | - |  |
| 4 | Насосная станция | п.Куркиеки | 20м |  |
| 5 | КОС | п.Куркиеки | 20м |  |
| 6 | Котельная | п.Куркиеки | - |  |
| 7 | Автосервис | п.Куркиеки | 50м |  |
| 8 | База электросетей | п.Куркиеки | - |  |
| 9 | Промстроймонтаж-Комплект | п.Алхо | 300 |  |
| 10 | Рыбоводческое хозяйство | п.Отсанлахти | 300 |  |
| 11 | Кладбище | около п. Отсанлахти | 50м |  |
| 12 | Кладбище | около п. Отсанлахти | 50м |  |
| 13 | Кладбище | около п. Куркиеки | 50м |  |

На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание   указанного   режима   определено   санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” в составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон.

В соответствии с указанным режимом использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) на территории СЗЗ не допускается размещение следующих объектов:
      - объектов для проживания людей;

-  коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

-  спортивных сооружений, парков;

-  образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего

пользования;

2) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха не допускается размещение предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

3) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности не допускается размещение предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

4)  в границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

-   предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством (предприятия-источника СЗЗ), обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

-  пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием предприятия-источника СЗЗ здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

-  нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны;

-  новые пищевые объекты - в СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение - при исключении взаимного негативного воздействия;

5) санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и II класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

2.2.6. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Перечень объектов, для которых установлены зоны санитарной охраны приведен в таблице 2.2.5.1.

Таблица 2.2.5.1.

| № п/п | Наименование объектов | Расположение | Размеры зон санитарной охраны |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1й пояс охраны | 2й пояс охраны | 3й пояс охраны |
| 1 | Водозабор (артскважина) существующих | 61018’09,8” CШ; 29055’43,3” ВД; | не менее 30 м во всех направлениях | 200 м | - совпадает с границами второго пояса охраны |
| 2 | Водозабор (артскважина) существующих | 61018’10,6” CШ; 29055’45,6” ВД; | не менее 30 м во всех направлениях | 200 м | - совпадает с границами второго пояса охраны |
| 3 | Водозабор (артскважина) существующих | 61018’11,9” CШ; 29055’44,1” ВД; | не менее 30 м во всех направлениях | 200 м | - совпадает с границами второго пояса охраны |
| 4 | Водозабор (артскважина) существующих | 61018’13,7” CШ; 29055’44,1” ВД; | не менее 30 м во всех направлениях | 200 м | - совпадает с границами второго пояса охраны |
| 5 | Водозабор (артскважина) существующих | 61018’14,2” CШ; 29055’41,9” ВД; | не менее 30 м во всех направлениях | 200 м | - совпадает с границами второго пояса охраны |

Ограничения использования и защитные мероприятия на территории первого пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения:

1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Ограничения использования и защитные мероприятия на территории второго пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения:

1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Не допускается:

1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

2) применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

3) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Ограничения использования и защитные мероприятия на территории третьего пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения:

1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.2.7. Объекты специального назначения

К объектам специального назначения, расположенным на территории Куркиекского сельского поселения относятся кладбища, полигоны (свалки) твердых бытовых отходов, информация по ним приведена в таблице 2.2.6.1.

Таблица 2.2.6.1.

| № п/п | Наименование объектов | Расположение | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | около п.Отсанлахти | н/д |  |
| 2 | Кладбище | около п.Отсанлахти | н/д |  |
| 3 | Кладбище | около п. Куркиеки | н/д |  |

    - Месторождение полезных ископаемых

Согласно статье 25 «Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых» Федерального закона от 21 февраля 1992 года № 27-ФЗ «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Месторождения и проявления полезных ископаемых на территории Куркиекского сельского поселения приведены в таблице 2.2.7.1.

Таблица 2.2.7.1.

| п/п | Название | Полезное ископаемое | Состояние недропользования | Запасы (тыс. т, тыс. м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А+В+С1 | С2 | Забал. |
| 1 | Алхо-1 | строительный камень | разработка | 10718 | 4514 | н/д |
| 2 | Алхо-2 | строительный камень | разведка, разработка | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Куркиеки | ПГМ | разработка | 107,0 | н/д | н/д |
| 4 | Пелтола | ПГМ | разведка, разработка | н/д | н/д | н/д |

## 2.3. Возможные направления развития территории Куркиекского сельского поселения

Границы Куркиекского сельского поселения настоящим проектом не изменяются, но существует необходимость в корректировке черты населенных пунктов.

Проектируемые площади территории населенных пунктов Куркиекского сельского поселения приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1.

| № п/п | Наименование | Существующая площадь, га (в ред. от 05.09.2013) | Проектируемая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Вятиккя | 101,1 | 101,1 |
| 2. | п. Пелтола | 17,7 | 17,7 |
| 3. | п. Алхо | 125,3 | 125,3 |
| 4. | п. Ласанен | 136,1 | 136,9 |
| 5. | п. Куркиеки | 453,1 | 453,1 |
| 6. | п. Хухтерву | 119,4 | 119,4 |
| 7. | п. Терву | 95,5 | 95,5 |
| 8. | п. Терваярви | 161,1 | 161,1 |
| 9. | п. Соскуа | 68,9 | 71,9 |
| 10. | п. Ихоярвенкюля | 55,0 | 55,0 |
| 11. | п. Отсанлахти | 53,9 | 53,9 |
| Итого по населенным пунктам Куркиекского с.п.: | 1387,1 | 1390,9 |

Поселок Куркиеки

В настоящее время граница поселка Куркиеки состоит шести разрозненных частей, расположенных с северо-востока на юго-запад вдоль рек Вонкаоя, Рахоланйоки и Куркийокского залива. Основная часть населенного пункта сосредоточена вдоль берегов реки Рахоланйоки и реки Вонкаоя.

В существующей  черте населенного пункта свободные территории для новой застройки практически отсутствуют, поэтому для развития жилой застройки необходимо увеличение и упорядочивание границы населенного пункта. Наиболее оптимально для развития жилой застройки подходят территорий к северо-западу, западу и юго-западу от сложившейся застройки. В результате граница поселка упорядочивается и он становится единым планировочным образованием. В части существующей застройки поселок сохраняет сложившуюся планировочную структуры и существующее функциональное зонирование.

Жилая зона

В настоящее время в поселке Куркиеки жилая застройка расположена вдоль берегов рек Вонкаоя и Рахоланйоки. Жилая зона сохраняется на сложившихся участках с  развитием на включаемые в черту населенного пункта территории в  северо-западном, западном и юго-западном направлениях. Также новое строительство возможно на незанятых участках в существующей жилой зоне с соблюдением проектируемых красных линий. В проектируемой жилой застройке выделяется участок для предприятий бытового обслуживания и торговли, а также для детской и спортивной площадки. На территории сложившейся жилой застройки расположен памятник архитектуры жилой дом Сонка, на который разработана “Схема зон охраны памятника архитектуры - дома жилого Сонка в п. Куркиеки Лахденпохского района Республики Карелия”, утвержденная Распоряжением Главы Республики Карелия от 11.06.2002 г. № 135р-П.

Вся проектируемая жилая застройка 1-2х этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Существующая общественная застройка расположена в центральной части поселка и представлена ДЮСШ, музеем, магазинами, почтой, администрацией, кафе, детским садом, домом культуры, полицией, школой, административным зданием ЗАО «Каларанта», лесничеством, амбулаторией, общежитием, баней. В соответствии с предложениями схемы территориального планирования Лахденпохского района в  центральной части поселка Куркиеки предусмотрен участок для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса. В проектируемой жилой застройке предусматриваются участки для развития общественно-деловой зоны. Вся существующая общественная застройка сохраняется на сложившихся участках.

Производственная зона

Производственная зона 5 класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 метров расположена в юго-западной части населенного пункта и представлена пилорамой. Также на территории поселка расположены несколько участков коммунально-складской зоны 5 класса опасности с санитарно - защитной зоной 50 м и участки без санитарно-защитных зон. Коммунально-складская зона представлена пожарной частью, гаражами, насосной станцией, КОС, котельной, автосервисом, базой электросетей.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы детские и спортивные площадки, зеленые территории в границе поселка, а также прилегающие к нему лесные массивы, берега рек Рахоланйоки и Вонкаоя и берег залива Куркиекского.

В центральной части поселка планируется Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос.Куркиеки Лахденпохского муниципального района (Школа академической гребли им.Федорова А.С. со встроенными помещениями общежития на 25 человек)

Для детализации решений генерального плана на новых участках застройки необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий, при разработке которых может быть уточнено функциональное зонирование проектируемых участков.

Поселок Алхо

Населенный пункт состоит их двух частей, застройка сосредоточена в северной части, восточная часть практически не используется. Граница северной части населенного пункта увеличивается за счет включения территории под жилую застройку на северо-западе поселка. Граница восточной части поселка не изменяются. В поселке Алхо сохраняется сложившееся функциональное зонирование, с упорядочиванием и развитием существующих функциональных зон.

Жилая зона

В настоящее время в поселке Алхо жилая застройка расположена в двух частях: в северной и  восточной.  В северной части находится практически вся существующая жилая застройка, которая сохраняется на сложившихся участках.  На территории северной части поселка имеется значительное количество свободных  территорий для развития жилой застройки. Также новое строительство возможно на незанятых участках в существующей жилой зоне с соблюдением проектируемых красных линий.

Общественно-деловая зона

Существующая общественная застройка расположена в северной части населенного пункта и представлена отделением почтовой связи, которое сохраняется на расчетный срок без изменений.

Производственная зона

Производственная зона расположена на юге северной части населенного пункта. Она состоит из участков 3 и 4 класса опасности с соответствующими санитарно-защитными зонами 300 и 100 м.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границе поселка, а также прилегающие к нему лесные массивы и берега озер.

Для детализации решений генерального плана на новых участках застройки необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий, при разработке которых может быть уточнено функциональное зонирование проектируемых участков.

Поселок Вятиккя

В настоящее время населенный пункт состоит из четырех обособленных частей, расположенных вдоль берега Ладожского озера, что делает ее  перспективной для развития жилой застройки. Для этих целей территория поселка увеличивается, объединяя все три разрозненные части в единое планировочное образование. В части существующей застройки сохраняются все сложившиеся функциональные зоны и планировочную структуру.

Жилая зона

В настоящее время в поселке Вятиккя жилая застройка расположена на двух участках вдоль берега Ладожского озера. Жилая зона сохраняется на сложившихся участках с  развитием на присоединяемых территориях между существующими частями поселка. Также новое строительство возможно на незанятых участках в существующей жилой зоне с соблюдением проектируемых красных линий.

Вся проектируемая жилая застройка 1-2х этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона в населенном пункте отсутствует.

Производственная зона

Производственная зона в поселке отсутствует.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы прилегающие к поселку лесные массивы и берег Ладожского озера.

Для детализации решений генерального плана необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий, при разработке которых может быть уточнено функциональное зонирование проектируемых участков.

Поселок Ихоярвенкюля

Населенный пункт состоит их двух частей. Большая часть жилой застройки сосредоточена в западной части поселка. Граница западной части населенного пункта упорядочивается за счет включения новых участков для проектируемой жилой застройки к востоку и западу от существующей границы. На участках со сложившейся жилой застройкой сохраняется сложившееся функциональное зонирование, с упорядочиванием и развитием существующих функциональных зон.

Жилая зона

В западной части жилая застройка сохраняется на сложившихся участках с  развитием в восточном, юго-восточном, западном направлениях. Часть проектируемой жилой застройки попадает на территорию бывшего сельхозпредприятия. Перед застройкой данных территорий необходимо выполнить их рекультивацию. Также новое строительство возможно на незанятых участках в существующей жилой зоне с соблюдением проектируемых красных линий.

В восточной части значительного развития жилой застройки не предусматривается. Под жилье предполагается использовать свободные участки в существующей жилой застройке. Вся проектируемая жилая застройка 1-2х этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Для развития общественно-деловой зоны выделяется участок в центральной части населенного пункта.

Производственная зона

Производственная зона в поселке отсутствует.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границе поселка, а также прилегающие к нему лесные массивы и берег реки.

Для детализации решений генерального плана на новых участках жилой застройки необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий, при разработке которых может быть уточнено функциональное зонирование проектируемых участков.

Поселок Ласанен

Населенный пункт состоит из двух частей, расположенных по берегу Ладожского озера, что делает его перспективным для жилой застройки. В поселке Ласанен сохраняется сложившееся функциональное зонирование, планировочная структура с упорядочиванием и развитием существующих функциональных зон. Граница южной части населенного пункта увеличивается за счет включения сложившейся и проектируемой  жилой застройки к северу от существующей границы. Граница северной части увеличивается за счет включения жилой существующей и проектируемой застройки к северо-востоку и северо-западу от сложившейся жилой зоны.

Жилая зона

В северной части поселка сложившаяся жилая зона сохраняется, для ее дальнейшего  развития предлагаются территории к северо-западу и северу от сложившейся жилой зоны, а также пустующие участки внутри сложившейся жилой застройки, с учетом проектируемых красных линий.

В южной части поселка для развития жилой застройки выделяются участки северо-восточнее и северо-западнее сложившейся застройки на берегу Ладожского озера. Вся проектируемая жилая застройка 1-2х этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Существующая общественная застройка сохраняется на сложившихся участках в восточной части поселка. Представлена административным зданием, магазином, встроенным детским садом, гостиницей. Участок для новой общественно-деловой застройки выделен по ул. Ленинградской в центральной части поселка.

Производственная зона

На территории поселка в юго-восточной части расположена коммунально-складская зона без класса опасности.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границе поселка, а также прилегающие к нему территории и берег озера.

Для детализации решений генерального плана на новых участках жилой застройки необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий, при разработке которых может быть уточнено функциональное зонирование проектируемых участков.

Поселок Отсанлахти

Поселок Отсанлахти был образован из отдельных хуторов и сейчас состоит из 18 отдельных частей, расположенных преимущественно вдоль дороги к п.Куркиеки и вдоль берега реки Соскунйоки. В поселке Отсанлахти сохраняется сложившееся функциональное зонирование, планировочная структура с упорядочиванием и развитием существующих функциональных зон. Общая площадь поселка увеличивается за счет присоединения новых участков к существующим, а также за счет отнесения  отдельно расположенных участков к черте поселка Отсанлахти. Включаемые территории предназначены для проектируемой жилой застройки.

Жилая зона

Сложившаяся жилая зона сохраняется, для ее дальнейшего развития могут быть использованы присоединяемы к поселку участки, а также пустующие участки внутри сложившейся жилой застройки, с учетом проектируемых красных линий. Вся проектируемая жилая застройка 1-2х этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Общественная застройка в поселке отсутствует.

Производственная зона

Производственная зона сохраняется на занимаемом ей участке в юго-западной части поселка и представлена рыбоводческим хозяйством.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории прилегающие к поселку, а также берега реки и озера.

Для детализации решений генерального плана на новых участках жилой застройки необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий, при разработке которых может быть уточнено функциональное зонирование проектируемых участков.

Поселок Пелтола

Поселок Пелтола состоит из двух частей: северной и южной. Граница южной части увеличивается за счет включения существующей сельскохозяйственной зоны к северу и востоку от сложившейся жилой застройки; граница северной части остается без изменения.

Жилая зона

В северной части для развития жилой застройки могут быть использованы включаемые в черту поселка территории и пустующие участки внутри сложившейся жилой зоны.  В южной части для новой жилой застройки намечены пустующие участки южнее сложившейся жилой застройке. Вся проектируемая жилая застройка 1-2х этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Общественная застройка в поселке отсутствует.

Производственная зона

На западе южной части расположена коммунально-складская зона без класса опасности.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границе поселка, а также прилегающие к нему территории.

Для детализации решений генерального плана на новых участках жилой застройки необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий, при разработке которых может быть уточнено функциональное зонирование проектируемых участков.

Поселок Соскуа

Населенный пункт состоит из 11 обособленных частей. В поселке Соскуа сохраняется сложившееся функциональное зонирование, планировочная структура с упорядочиванием и развитием существующих функциональных зон. Внутри поселка достаточно свободных территорий для его развития на расчетный срок, поэтому черта поселка не увеличивается.

Жилая зона

Сложившаяся жилая зона сохраняется, для ее дальнейшего развития могут быть использованы пустующие территории внутри существующей черты. Вся проектируемая жилая застройка 1-2х этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Общественная застройка в поселке отсутствует.

Производственная зона

В центральной части населенного пункта расположена производственная зона без класса опасности, занятая рыбоводческим хозяйством.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границе населенного пункта, прилегающие к нему зеленые территории, а также берег реки.

Для детализации решений генерального плана на новых участках жилой застройки необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий, при разработке которых может быть уточнено функциональное зонирование проектируемых участков.

Поселок Терваярви

Поселок Терваярви состоит из нескольких обособленных частей, расположенных вдоль  берега озера Терваярви.

Граница северной части населенного пункта упорядочивается путем объединения двух частей в одну с включением сложившейся жилой застройки на северо-востоке поселка. В части существующей застройки поселок сохраняет все сложившиеся функциональные зоны.

Жилая зона

Сложившаяся жилая зона сохраняется, для ее дальнейшего развития могут быть использованы пустующие участки внутри сложившейся жилой застройки, а также включаемые в результате объединения двух частей поселка территории. В остальных частях поселка для новой жилой застройки могут быть использованы пустующие участки в существующие черте. Вся проектируемая жилая застройка 1-2х этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Общественная застройка в поселке отсутствует.

Производственная зона

Производственная зона в поселке отсутствует.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границах поселка, а также прилегающие к нему территории.

Для детализации решений генерального плана на новых участках жилой застройки необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий, при разработке которых может быть уточнено функциональное зонирование проектируемых участков.

Поселок Терву

Поселок Терву состоит из двух частей: северной и южной, расположенных вдоль реки Тервунйоки и на берегу залива Хянисенлахти. Территория данного поселка перспективна для развития жилой застройки. Проектом намечено объединение двух частей в одну с увеличением площади населенного пункта. В части существующей застройки поселок сохраняет все сложившиеся функциональные зоны.

Жилая зона

В настоящее время в поселке Терву жилая застройка располагается вдоль реки Тервунйоки. Для новой жилой застройки используются присоединенные территории западнее, восточнее и южнее сложившейся застройки. Также новое строительство возможно на незанятых участках в существующей жилой зоне с соблюдением проектируемых красных линий. Вся проектируемая жилая застройка 1-2х этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Существующая общественная застройка расположена в юго-западной части поселка и представлена клубом, библиотекой, магазином. Территория для новой общественной застройки выделяется между двумя участками лесфонда в центральной части поселка, а также в сложившейся жилой застройке по ул.Школьная.

Производственная зона

Производственная зона в поселке отсутствует.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границе поселка, а также прилегающие к нему лесные массивы, берег реки Тервунйоки.

Для детализации решений генерального плана на новых участках жилой застройки необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий, при разработке которых может быть уточнено функциональное зонирование проектируемых участков.

Поселок Хухтерву

Поселок Хухтерву состоит из обособленных частей, расположенных с северо-запада на юго-восток. Настоящим проектом предполагается упорядочивание границ населенного пункта путем объединения некоторых его частей и включения новых территорий для развития жилой зона. В части существующей застройки поселок сохраняет все сложившиеся функциональные зоны.

Жилая зона

Жилая зона расширяется в юго-западном направлении в северной части поселка и в северном направлении в южной части населенного пункта. Также новое строительство возможно на незанятых участках в существующей жилой зоне с соблюдением проектируемых красных линий.

Вся проектируемая жилая застройка 1-2х этажная, 1-2х квартирная. Площадь территории, занятой индивидуальной жилой застройкой в поселке увеличится на 57,22 га.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая застройка в поселке отсутствует, для ее развития выделяется участок по ул.Трудовской.

Производственная зона

В северной части поселка выделяется коммунально-складская зона без класса опасности.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границе поселка, а также прилегающие к нему лесные массивы, берег озера Херталампи.

Для детализации решений генерального плана на новых участках жилой застройки необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий, при разработке которых может быть уточнено функциональное зонирование проектируемых участков.

# III. Обоснование размещения и оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Куркиекского сельского поселения

Создание и размещение объектов местного значения Куркиекского сельского поселения относится к полномочиям органов муниципальной власти Куркиекского сельского поселения, которые определены в  соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 9 Устава муниципального образования Куркиекского сельского поселения, утвержденного Решением VII сессии II созыва от 10.06.2010 года №1.

### 3.1. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта

В соответствии с п.п.14 п.1. статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.п.16 п.1 статьи 9 Устава муниципального образования Куркиекского сельского поселения, к вопросам местного значения относится создание условий для развития  на территории Куркиекского сельского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Планируемые объекты местного значения в области физической культуры и спорта и их размещение  на первую очередь определены в соответствии с предложениями администрации Куркиекского поселения, которые могут быть включены в программы комплексного социально-экономического развития Куркиекского сельского поселения, а также в другие целевые программы.

Перечень планируемых объектов местного значения в области физической культуры и спорта и  информация о них приведена в таблице 3.1.1.

Объекты местного значения в области физической культуры и спорта

Таблица 3.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Куркиекского сельского поселения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Куркиекского сельского поселения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 очередь - до 2020 года |
| 1 | Строительство детских и спортивных площадок | п.Куркиеки | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации по планировке территории | Согласно нормативам | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |
| 2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос.Куркиеки Лахденпохского муниципального района (Школа академической гребли им.Федорова А.С. со встроенными помещениями общежития на 25 человек) | п.Куркиеки | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Решение совета Куркиекского с.п. №27/127-3 от 16.06.2016 | Создание современной спортивной инфраструктуры для развития гребного спорта | Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016 – 2020г”, адресная инвестиционная программа Республики Карелия на 2016г. |
| 3 | Строительство хоккейной площадки | п.Куркиеки | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Согласно нормативам | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |
| 4 | Спортивная площадка | п. Ласанен | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Согласно нормативам | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |

### 3.2. Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения

В соответствии с п.п.5 п.1. статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.п. 5 п.1 статьи 9 Устава Куркиекского сельского поселения,  к вопросам местного значения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Куркиекского сельского поселения.

Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения  определены в соответствии с предложениями настоящего генерального плана, которые могут быть включены в программы комплексного социально-экономического развития Куркиекского сельского поселения, а также в другие целевые программы.

Перечень планируемых объектов в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и  информация о них приведена в таблице  3.2.1.

Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения

Таблица 3.2.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Куркиекского сельского поселения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Куркиекского сельского поселения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| II очередь - до 2033 года |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
| 1 | Устройство улиц в проектируемой жилой застройке | п.Куркиеки | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |
| 2 | Устройство улиц в проектируемой жилой застройке | п.Соскуа | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |
| 3 | Устройство улиц в проектируемой жилой застройке | п.Вятиккя | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |
| 4 | Устройство улиц в проектируемой жилой застройке | п.Ласанен | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |
| 5 | Устройство улиц в проектируемой жилой застройке | п.Отсанлахти | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |
| 6 | Устройство улиц в проектируемой жилой застройке | п.Терву | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |

### 3.3. Объекты местного значения в области бытового обслуживания и торговли

В соответствии с п.п.10 п.1. статьи 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.п.11 п.1 статьи 9 Устава муниципального образования Куркиекского сельского поселения,  к вопросам местного значения относится создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Планируемые объекты местного значения в области бытового обслуживания и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Лахденпохского муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения в области бытового обслуживания и торговли и  информация о них приведена в таблице 3.3.1.

Объекты местного значения в области бытового обслуживания и торговли

Таблица 3.3.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Куркиекского сельского поселения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Куркиекского сельского поселения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 очередь - до 2020 года |
| 1 | Строительство торгово-развлекательного комплекса | п.Куркиеки | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются при проектировании объекта | Согласно предложениям администрации Куркиекского сельского поселения | Способствуют развитию торговли и социально экономической привлекательности прилегающих территорий | Схема территориального планирования Лахденпохского муниципального района |

### 3.4. Объекты местного значения в области культуры

В соответствии с п.п.12 п.1. и п.п. 13.1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» а также  п.п.12,13,14,15 п.1 статьи 9 Устава муниципального образования Куркиекского сельского  поселения, к вопросам местного значения относится создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры и создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении; оказание  содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения; сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Для этих целей органы местного самоуправления могут проводить работу по созданию условий для реализации проектов по развитию государственно-конфессиональных отношений и духовно-нравственного воспитания населения (поддержке развития объектов социальной инфраструктуры религиозных организаций), реконструкции, охране, использованию и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения.

Планируемые объекты местного значения в области культуры и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Лахденпохского муниципального района. Перечень планируемых объектов местного значения в области культуры и  информация о них приведена в таблице 3.4.1.

Объекты местного значения в области культуры

Таблица 3.4.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Куркиекского сельского поселения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Куркиекского сельского поселения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 очередь - до 2020 года |
| 1 | Реконструкция Куркиекского краеведческого центра | п.Куркиеки | – | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Улучшение качества предоставления услуг в сфере культуры, улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности прилегающей территории | Схема территориального планирования Лахденпохского муниципального района |

# IV. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Куркиекского сельского поселения объектов местного значения Лахденпохского муниципального района

Планируемые объекты местного значения Лахденпохского муниципального района на территории Куркиекского сельского поселения и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Лахденпохского муниципального района.

### 4.1. Объекты местного значения Лахденпохского муниципального района на территории Куркиекского сельского поселения в области образования

В соответствии с п.п.11 п.1. статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится  организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

Планируемые объекты местного значения Лахденпохского муниципального района на территории Куркиекского сельского поселения  в области образования и их размещение определены в соответствии с предложениями Схемы территориального планирования Лахденпохского муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Куркиекского сельского поселения в области образования и  информация о них приведена в таблице 4.1.1.

Объекты местного значения  Лахденпохского муниципального района на территории

Куркиекского сельского поселения в области образования

Таблица 4.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Лахденпохского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Лахденпохского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь - до 2033 года |
| 1 | Капитальный ремонт детского сада | п.Куркиеки | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Схема территориального планирования Лахденпохского муниципального района |
| 2 | Капитальный ремонт школы | п.Куркиеки | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Схема территориального планирования Лахденпохского муниципального района |

### 4.2. Объекты местного значения Лахденпохского муниципального района на территории Куркиекского сельского поселения в области здравоохранения

В соответствии с п.п.11 п.1. статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится  организация оказания на территории муниципального района первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.

Планируемые объекты местного значения Лахденпохского муниципального района на территории Куркиекского сельского поселения  в области здравоохранения и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Лахденпохского муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Куркиекского сельского поселения в области здравоохранения и  информация о них приведена в таблице 4.2.1.

Объекты местного значения  Лахденпохского муниципального района на территории

Куркиекского сельского поселения в области здравоохранения

Таблица 4.2.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Лахденпохского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Лахденпохского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь - до 2033 года |
| 1 | Строительство новых помещений амбулаторно-поликлинического звена | п.Куркиеки | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновано расположением существующего здания больницы | Схема территориального планирования Лахденпохского муниципального района |

### 4.3. Объекты местного значения Лахденпохского муниципального района на территории Куркиекского сельского поселения в области газоснабжения

В соответствии с п.п.4 п.1. статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится  организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений.

Планируемые объекты местного значения Лахденпохского муниципального района на территории Куркиекского сельского поселения  в области газоснабжения определены на основании Генеральной схемы газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Куркиекского сельского поселения в области газоснабжения и  информация о них приведена в таблице 4.3.1.

Размер санитарно-защитных зон от газопроводов приведен в соответствии с приложением 1 к п. 2.7 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Объекты местного значения  Лахденпохского муниципального района на территории

Куркиекского сельского поселения в области газоснабжения

Таблица 4.3.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Лахденпохского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Лахденпохского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь - до 2033 года |
| 1 | Строительство межпоселкового газопровода Ø225мм | п.Элисенваара – п.Куркиеки (по территории Куркиекского с.п.) | Ø225мм, рабочее давление 0,48МПа | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года |
| 2 | Строительство межпоселкового газопровода Ø110мм | п.Куркиеки – п. Отсанлахти | Ø110мм, рабочее давление 0,48МПа | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года |
| 3 | Строительство межпоселкового газопровода Ø110мм | п. Отсанлахти – п. Терву | Ø110мм, рабочее давление 0,48МПа | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года |
| 4 | Строительство межпоселкового газопровода Ø225/110мм | п.Куркиеки – п. Алхо | Ø225/110мм, рабочее давление 0,48/0,4МПа | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года |
| 5 | Строительство межпоселкового газопровода Ø225/63мм | п.Куркиеки – п. Ласанен | Ø225/63мм, рабочее давление 0,48/0,47МПа | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года |
| 6 | Строительство межпоселкового газопровода Ø63мм | п.Лумиваара – п. Хухтерву (по территории Куркиекского с.п.) | Ø63мм, рабочее давление 0,52МПа | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года |

### 4.4.Объекты местного значения Лахденпохского муниципального района на территории Куркиекского сельского поселения в области автомобильного транспорта

В соответствии с п.п.4 п.1. статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится  организация в границах муниципального района.

Планируемые объекты местного значения Лахденпохского муниципального района в области автомобильного транспорта на территории Куркиекского сельского поселения определены на основании Схемы территориального планирования Лахденпохского района.

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Куркиекского сельского поселения в области автомобильного транспорта и  информация о них приведена в таблице 4.4.1.

Объекты местного значения  Лахденпохского муниципального района на территории

Куркиекского сельского поселения в области автомобильного транспорта

Таблица 4.4.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Лахденпохского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Лахденпохского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь - до 2020 года |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения а/д «Куркиеки – Алхо» | Куркиекское с.п. | протяженность – 9,0 км, техническая категория V | Размещение обосновывается существующим расположением реконструируемой автодороги | Схема территориального планирования Лахденпохского района |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения а/д «Алхо – Кетроваара» | Куркиекское с.п. | протяженность – 14,4 км, техническая категория V | Размещение обосновывается существующим расположением реконструируемой автодороги | Схема территориального планирования Лахденпохского района |
| 3 | Проектирование дороги к месторождению «Алхо-2» | Куркиекское с.п | согласно проектной документации | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Схема территориального планирования Лахденпохского района |

### 4.5. Объекты местного значения Лахденпохского муниципального района на территории Куркиекского сельского поселения в области водо-снабжения и водоотведения

В соответствии с п.4. статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения Лахденпохского муниципального района относится организация водоснабжения и водоотведения населения.

Планируемые объекты местного значения Лахденпохского муниципального района в области водоснабжения и водоотведения и их размещение  на первую очередь определены в соответствии с предложениями Долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы.

Перечень планируемых объектов местного значения в области водо-снабжения и водоотведения  информация о них приведена в таблице 4.5.1.

|  | Планируемые объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения Таблица 4.5.1. |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты водоотведения |
| 1 очередь - до 2020 года |
| 1 | Реконструкция КОС | п.Куркиеки | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновывается существующим положением реконструируемого объекта | Увеличение качества очистки сточных вод | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы |

# V. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Куркиекского сельского поселения объектов регионального значения Республики Карелия

Объекты регионального значения Республики Карелия на территории Куркиекского сельского поселения приведены в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия РК N102-П от 6 июля 2007 года "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия", а также как предложения настоящего генерального плана для включения их в стратегии и программы социально-экономического развития Республики Карелия, а также отраслевые целевые программы Республики Карелия.

### 5.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Куркиекского сельского поселения

В соответствии с п.3 ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» реализация схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе и инвестиционными программами субъектов естественных монополий.

Развитие сетевого хозяйства Республики Карелия на территории Куркиекского сельского поселения на первую очередь определено в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года и Программой перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016 года.

Перечень планируемых объектов энергетики регионального значения на территории Куркиекского сельского поселения и  информация о них приведена в таблице 5.1.1. Размер охранных зон электрических сетей приведен в соответствии с СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты».

| Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Куркиекского сельского поселения Таблица 5.1.1. |
| --- |
| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 очередь - до 2020 года |
| 1 | Строительство ПС 110 кВ «Куркиеки» | Лахденпохский район – Куркиекское с.п. | ПС 110 кВ, мощность устанавливаемых транс-форматоров 2*16 МВА | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Схема территориального планирования Республики Карелия |
| 2 | Заходы ВЛ 35 кВ на ПС «Куркиеки» | Лахденпохский район – Куркиекское с.п. | ВЛ 35 кВ, протяженность 4*3 км. Охранная зона – 15 м | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Схема территориального планирования Республики Карелия |

### 5.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на территории Куркиекского сельского поселения

На основании п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06 октября 1999года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

На основании п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06 октября 1999года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение).

В Схеме территориального планирования Республики Карелия в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года и региональной целевой программой «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года», для территории Куркиекского сельского поселения предлагаются объекты, приведенные в таблице 5.2.1.

Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на

территории Куркиекского сельского поселения

Таблица 5.2.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительство мостов и путепроводов |
| II очередь - до 2033 года |
| 1 | Строительство мостового перехода через ручей на км 1 автодороги Подъезд к п.Ихоярвенкюля | Лахденпохский район – Куркиекское с.п. | Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста определятся посредством разработки проектной документации, техническая категория на подходах к мосту - IV | Размещение обусловлено результатами инженерно-геодезических изысканий | Схема территориального планирования Республики Карелия |

### 5.3. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области связи на территории Куркиекского сельского поселения

Планируемые объекты связи регионального значения и их размещение определены на основании инвестиционных планов ОАО «Северо-Западный Телеком» и представляют собой оптико-волоконные линии связи, которые будут прокладываться вдоль автодорог между муниципальными образованиями Республики Карелия вместо устаревших существующих линий связи.

Перечень планируемых объектов связи регионального значения на территории Куркиекского сельского поселения и информация о них приведена в таблице 5.3.1.

Охранная зона линий связи принята в соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия», утвержденных постановлением Правительства РК от 07.10.2008 N 210-П (ред. от 01.11.2010).

Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области связи на территории

Куркиекского сельского поселения

Таблица 5.3.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 очередь - до 2020 года |
| 1 | Прокладка оптико-волоконных линий связи Сортавала - Лахденпохья - Ленинградская область | Сортавальский район – Сортавальское г.п.; Лахденпохский район – Мийнальское с.п., Лахденпохское г.п., Куркиекское с.п., Хийтольское с.п. | Охранная зона линий связи – 1 метр по обе стороны от крайних кабелей | Проектируемые оптико-волоконные линии прокладываются подземным способом вдоль автодорог, для удобства монтажа и обслуживания | Инвестиционная программа Карельского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком» |

# VI. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Куркиекского сельского поселения объектов федерального значения Российской Федерации

Объекты федерального значения Российской Федерации на территории Куркиекского сельского поселения приведены в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» и постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848 (ред. от 27.12.2012) "О Федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства РФ от 21.10.2004 N 1355-р, от 21.04.2006 N 553-р, Постановлениями Правительства РФ от 21.12.2009 N 1035, от 22.12.2010 N 1088.

### 6.1. Объекты капитального строительства федерального значения Российской Федерации в области автомобильного транспорта на территории Куркиекского сельского поселения

Согласно Федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» и постановлению Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848 (ред. от 27.12.2012) "О Федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" с изм., внесенными распоряжениями Правительства РФ от 21.10.2004 N 1355-р, от 21.04.2006 N 553-р, Постановлениями Правительства РФ от 21.12.2009 N 1035, от 22.12.2010 N 1088, на территории Куркиекского сельского поселения будет проходить строительство и реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск через Приозерск.

Реализация проекта будет способствовать развитию транспортных связей на направлении «Север-Юг», повышению безопасности движения, сокращению времени доставки грузов в Мурманский морской порт.

Перечень планируемых объектов в области автомобильного транспорта федерального значения на территории Куркиекского сельского поселения и информация о них приведена в таблице 6.1.1.

Объекты капитального строительства федерального значения Российской Федерации в области автомобильного транспорта на территории Куркиекского сельского поселения

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов федерального значения Российской Федерации | Документы территориального планирования РФ, федеральные целевые программы РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 очередь - до 2020 года |
| 1 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск через Приозерск | Ленинградская область, Республика Карелия (по территории Куркиекского с.п.) | Общая протяженность 161 км, технические характеристики будут определены посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектной документацией и результатами инженерно-геодезических изысканий | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения; Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» |

# VII. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Куркиекского сельского поселения

Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Федеральный закон от 21.12.1994г. №68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

2. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. №794 “О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”.

3.  Постановление Правительства РФ от 21.05.2007г. №304 “О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

4.  Приказ МЧС РФ от 28.02.2003г. №105 “Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения”.

5. Закон Республики Карелия от 26 декабря 2005 № 938-ЗРК «О некоторых вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Карелия».

6. Постановление Правительства Республики Карелия «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия» от 6.07.2006г. № 96-П.

## 7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Номенклатура возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена  согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 “Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий”, ГОСТ Р 22.0.11-99 “Предупреждение природных ЧС. Термины и определения”, главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.  В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. Паспорт территории Лахденпохского муниципального района (по рискам возникновения ЧС).

2. Данные ГУ “Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Куркиекского сельского поселения приведены в таблице 7.1.1.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

на территории Куркиекского сельского поселения

Таблица 7.1.1.

| № п/п | Виды (источники) опасных природных явлений | Характеристика | Последствия* | Мероприятия по минимизации ущерба* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Интенсивность* | Средний период повторяемости* | Район вероятных очагов возникновения ЧС* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А. Опасные геологические процессы - отсутствуют |
| Б. Опасные гидрологические явления и процессы |
| 1 | Подтопление паводковыми водами при обильном выпадении осадков и их резком таянии | _ | _ | п. Куркиеки (3 ж/дома по ул.Советская 5,7,9, Ул.Совхозная дома 7,9,15) | подтопление, повреждение жилых домов, | Возведение защитных сооружений, вынос жилой застройки |
| А. Опасные геологические процессы - отсутствуют |
| Б. Опасные гидрологические явления и процессы - отсутствуют |
| В. Опасные метеорологические явления и процессы |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | Ежегодно | на всей территории сельского поселения | разрушение построек, повреждение воздушных линий связи, электропередач, повал деревьев, нагон воды, повреждение сельскохозяйственных культур. Затруднения в работе транспорта, строительства, перенос почвы, снега | – организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС; – контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии; – обеспечение нормального функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками. |
| 2 | Сильный снег или снег с дождем | 50 мм и более за 12 часов и менее | Ежегодно | на всей территории сельского поселения | обрыв воздушных линий электропередач и связи, затруднение в работе транспорта |  |
| 3 | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 1-2 года | на всей территории сельского поселения |  |  |
| 4 | Сильный гололед | Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 3-5 лет | на всей территории сельского поселения | обрыв воздушных линий электропередач, повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий |  |
| 5 | Сильный мороз | температура воздуха - 45(С и ниже | 1 раз в 25 лет | на всей территории сельского поселения | Опасность обморожения, сбои в теплоснабжении, электроснабжении, сбои в работе транспорта |  |

| Г. Природные пожары |
| --- |
| № п/п | Виды (источники) опасных природных явлений | Характеристика | Причины | Последствия | Мероприятия по минимизации ущерба |
|  |  | Интенсивность | Средний период повторяемости* | Район вероятных очагов возникновения ЧС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Лесные пожары | площадью более 20 га | 1 раз в 5-10 лет | лесные массивы на всей территории сельского поселения | - 94% человеческий фактор; - 0,3% - от сельхозпалов; - 0,9% - по вине заготовителей; - 2,9% - по вине организаций (МПС, лесозаготовительные предприятия); - 1,9% - от грозовых разрядов. | Уничтожение значительных лесных территорий, опасность распространения на территории населенных пунктов | – создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря; – содержание в безопасном состоянии полос отводов автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы; – проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения; - устройство противопожарных разрывов от населенных пунктов до лесных массивов (от города – не менее 50 метров, от сельских населенных пунктов с 1-2 этажной индивидуальной застройкой – не менее 15 м.); – осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли; – организация проведения лесопожарной пропаганды среди населения через СМИ; – постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки; – создание единого пункта (центра поступающей информации) для совместных действий и принятия решений по борьбе с лесными пожарами); – организация проверок готовности техники и оборудования предприятий, привлекаемых на тушение лесных пожаров; – создание резерва ГСМ, сил и средств в пожароопасный период. |
|  |  | площадью менее 20 га | ежегодно |  |  |  |  |

* Показатели среднего периода повторяемости опасных гидрологических и метеорологических явлений приведены согласно данным ГУ “Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”

## 7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Номенклатура и описание возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера приведена в соответствии с п. 11.4. главы 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. Паспорт территории Лахденпохского муниципального района (по рискам возникновения ЧС).

2. Паспорт территории  Куркиекского сельского поселения Лахденпохского района Республики Карелия (по рискам возникновения ЧС).

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- потенциально опасные объекты;

- аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

Так как потенциально опасные объекты на территории Куркиекского сельского поселения отсутствуют, то источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Куркиекского сельского поселения могут являться аварии на транспорте при перевозке опасных грузов (на автомобильном транспорте при перевозке баллонов с СУГ и на проектируемом газопроводе).

7.2.1. Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. Паспорт территории Лахденпохского муниципального района (по рискам возникновения ЧС).

2. Паспорт территории  Куркиекского сельского поселения Лахденпохского муниципального района Республики Карелия (по рискам возникновения ЧС).

3. Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия ОАО “ПРОМГАЗ” 2007 год.

В настоящее время перевозки опасных грузов осуществляются автомобильным транспортом. Водным, воздушным и железнодорожным транспортом опасные грузы на  территории Куркиекского сельского поселения не перевозятся. После  строительства газопровода-отвода от магистрального газопровода «Териберка – Волхов» на г. Медвежьегорск – Пудож, а также межпоселковых газопроводов транспортировка сниженного углеводородного газа будет осуществляться большей частью с помощью газопровода.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

На территории Куркиекского сельского поселения опасными грузами, перевозимыми с помощью автотранспорта, являются  сжижений углеводородный газ. СУГ перевозится в металлических баллонах по 50 литров, максимальное количество баллонов с хлором или СУГ на одном автомобиле – 40шт.

Перечень опасных веществ, перевозимых автомобильным транспортом по территории Куркиекского сельского поселения приведен в таблице 6.2.2.1.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Таблица 6.2.2.1.

| № п/п | Наименование и объем опасного вещества, перевозимого на ТС | Вероятные причины возникновения ДТП | Границы возможных зон воздействия поражающих факторов | Последствия для населения и территорий | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | СУГ в баллонах по 50кг. под давлением 1,6 МПа (максимум 40 баллонов) | нарушение правил дорожного движения; неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках; недостаточное освещение дорог; качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой. | нет данных | воздействие ударных волн, пламени и теплового излучения на людей, близлежащие объекты | улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах; работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги; комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог). укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках; регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги; очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость; - для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок. |

Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов

В настоящее время на территории Куркиекского сельского поселения трубопроводный транспорт отсутствует, однако, ОАО «Промгаз» по заданию ОАО «Газпром» в 2007 году разработал генеральную схему газоснабжения и газификации Республики Карели. Согласно генеральной схеме на территории Куркиекского сельского поселения предполагается строительство межпоселковых газопроводов к п. Куркиеки, п.Отсанлахти, п.Терву, п.Алхо, п.Ласанен, п.Хухтерву. Поэтому рассмотрен риск возникновения чрезвычайных ситуаций на проектируемых межпоселковых газопроводах.

Характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных происшествий на проектируемых межпоселковых газопроводах приведены в таблице 6.2.2.2.

Таблица 6.2.2.2.

| № п/п | Диаметр газопровода, мм | Радиус зоны поражения | Последствия для населения и территорий | Меры по снижению риску |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 63 | нет данных | - разрушение зданий; - расстекление; - поражение людей; - возникновение пожара; - загрязнение обширных территорий; - ухудшение экологической обстановки | - строительство газопровода с соблюдением действующих норм и правил; - применение современных средств защиты от коррозии; - подземная прокладка газопровода; - создание защитной лесополосы; - периодические проверки технического состояния газопровода. |
|  | 110 |  |  |  |
|  | 225 |  |  |  |

## 7.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. Паспорт территории Лахденпохского муниципального района (по рискам возникновения ЧС).

2. Паспорт территории Куркиекского сельского поселения Лахденпохского района Республики Карелия (по рискам возникновения ЧС).

7.3.1. Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Куркиекском сельском поселении используются аварийно-спасательные формирования, находящиеся в п. Куркиеки и г.Лахденпохья. В п. Куркиеки и п.Терву имеются добровольные пожарные дружины.

Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также НАСФ, используемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Куркиекского сельского поселения приведен в таблице 7.3.1.1.

Таблица 7.3.1.1.

| № п/п | Наименование ведомства, от которого привлекаются силы и средства | Наименование формирований (подразделений) | Силы и средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав, человек | Техника: тип, количество. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГКУ РК «ОПС по Лахденпохскому району» | Пожарная часть ПЧ-27 | 17 | АЦ-40 (131) – 1ед., АЦ-40 (130) – 1ед. |
| 2 | ГКУ РК «ОПС по Лахденкохскому району» | Пожарная часть ПЧ-26 | 34 | АЦ-40 (131) – 2ед., АЦ-40 (130) – 1ед., АЛ-30 (131) – 1ед., |
| 3 | МУЗ «Центральная районная больница» | БСМП | 15 | скорая помощь – 2 ед. |
|  | Итого за группировку |  | 66 | 8 |

Сведения о добровольных пожарных дружинах приведены в таблице 7.3.1.2.

Таблица 7.3.1.2.

| № п/п | Наименование добровольных формирований | Расположение | Силы и средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав, человек | Техника: тип, количество. |
| 1 | Добровольная пожарная дружина | п. Терву | 3 | мотопомпа – 1 ед., |

7.3.2. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- устройство противопожарных разрывов от населенных пунктов до лесных массивов (от сельских населенных пунктов с 1-2 этажной индивидуальной застройкой – не менее 15 метров);

- устройство минерализованной полосы шириной 1,4 метра на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком;

- организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- устройство и соблюдение противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и строениями в  соответствии со статьями 68-74 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, и таблицами 17-20 приложения к “Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности”;

- обеспечение, устройство пожарных проездов в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

- устройство наружного противопожарного водоснабжения в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”;

- при проектировании, реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов в соответствии с п.6 статьи 63; п.п.1, п. 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

# VIII. Перечень земельных участков, которые  включаются и исключаются из границы населенных пунктов, входящих в состав Куркиекского сельского поселения

| № п/п | Наименование, номер участка | Расположение | № кадастрового квартала/ земельного участка | Существующая категория земель | Категория, к которой планируется отнести земельный участок | Цели планируемого использования | Площадь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВКЛЮЧАЮТСЯ: |
| п.Алхо |
| 1 | №1 | В северной части | 10:12:0051302 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория существующей коммунально-складской застройки | 0,5 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 2 | №2 | В северо-западной части | 10:12:0031001 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 8,7 га | в ред. от 05.09.2013 |
|  | Итого по п. Алхо: | 9,2 га |  |
| п. Вятиккя |
| 1 | №1 | В южной части | 10:12:0051302 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 1,75 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 2 | №2 | В центральной части | 10:12:0051302 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 15,25 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 3 | №3 | В северной части | 10:12:0051302:1029 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,8 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 4 | №4 | В северной части | 10:12:0051302:470 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 5 | №5 | В северной части | 10:12:0051302:670 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 3,13 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 6 | №6 | В северной части | 10:12:0051302:671 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 3,43 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 7 | №7 | В северной части | 10:12:0051302:681 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 3,4 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 8 | №8 | В северной части | 10:12:0051302:1043 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 1,67 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 9 | №4 | В северной части | 10:12:0051302:1042 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 1,5 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 10 | №10 | В северной части | 10:12:0051302:706 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 3,63 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 11 | №11 | В северной части | 10:12:0051302:712 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 3,77 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 12 | №12 | В северной части | 10:12:0051302:679 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 3,4 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 13 | №13 | В северной части | 10:12:0051302:720 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 3,0 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 14 | №14 | В северной части | 10:12:0051302:776 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 15 | №15 | В северной части | 10:12:0051302:1100 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 1,0 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 16 | №16 | В северной части | 10:12:0051302:1529 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 17 | №17 | В северной части | 10:12:0051302:1663 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 18 | №18 | В северной части | 10:12:0051302:1355 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,9 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 19 | №19 | В северной части | 10:12:0051302:1356 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,9 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 20 | №20 | В северной части | 10:12:0051302:1357 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,9 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 21 | №21 | В северной части | 10:12:0051302:1358 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 22 | №22 | В северной части | 10:12:0051302:1359 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 23 | №23 | В северной части | 10:12:0051302:1360 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 24 | №24 | В северной части | 10:12:0051302:1361 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 25 | №25 | В северной части | 10:12:0051302:1362 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,07 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 26 | №26 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1126 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 1,06 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 27 | +56№27 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1596 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 28 | №28 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1030 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 29 | №29 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1047 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 30 | №30 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1431 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
|  | Итого по п. Вятиккя | 51,33 |  |
| п. Ихоярвенкюля |
| 1 | №1 | В северо-западной части | 10:12:0051301 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой и существующей жилой застройки | 6,2 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 2 | №2 | В юго-западной части | 10:12:0051301 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой и существующей жилой застройки | 2,9 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 3 | №3 | В южной части | 10:12:0051301 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой и существующей жилой застройки | 2,9 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 4 | №4 | В восточной части | 10:12:0051301 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой и существующей жилой застройки | 5,5 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 5 | №5 | В восточной части | 10:12:0051301:771 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой и существующей жилой застройки | 3,4 га | в ред. от 05.09.2013 |
|  | Итого по п. Ихоярвенкюля | 20,9 га |  |
| п. Куркиеки |
| 1 | №1 | В северной части | 10:12:0051302 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 5 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 2 | №2 | В северной части | 10:12:0050102:74 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория существующей жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 3 | №3 | В северной части | 10:12:0050102:60 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория существующей жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 4 | №4 | В восточной части | 10:12:0051302:1423 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория существующей жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 5 | №5 | В восточной части | 10:12:0051302:1420 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория существующей жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 6 | №6 | В восточной части | 10:12:0051302 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 1,5 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 7 | №7 | В центральной части | 10:12:0051302:1756 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 8 | №8 | В центральной части | 10:12:0051302:1792 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 9 | №9 | В центральной части | 10:12:0051302:963 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 4,1 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 10 | №10 | В западной части | 10:12:0051302:964 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 4,1 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 11 | №11 | В западной части | 10:12:0051302:965 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 4,1 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 12 | №12 | В юго-западной части | 10:12:0051302:965 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 4,1 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 13 | №13 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1693 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 14 | №14 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1696 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 15 | №15 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1699 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 16 | №16 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1704 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 17 | №17 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1710 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 18 | №18 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1711 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 19 | №19 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1716 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 20 | №20 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1712 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 21 | №21 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1713 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 22 | №22 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1714 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 23 | №23 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1715 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 24 | №24 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1717 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 25 | №25 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1718 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 26 | №26 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1694 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 27 | №27 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1708 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 28 | №28 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1705 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 29 | №29 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1702 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 30 | №30 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1700 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 31 | №31 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1697 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 32 | №32 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1719 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 33 | №33 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1695 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 34 | №34 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1698 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 35 | №35 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1701 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 36 | №36 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1703 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 37 | №37 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1706 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 38 | №38 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1709 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 39 | №39 | В юго-западной части | 10:12:0051302:1132 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 40 | №40 | В юго-западной части | 10:12:0050107:54 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 41 | №41 | В южной части | 10:12:0051302:1019 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 5,0 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 42 | №42 | В южной части | 10:12:0051302:1392 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,19 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 43 | №43 | В южной части | 10:12:0051302:727 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 3,1 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 44 | №44 | В южной части | 10:12:0051302:726 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 3,4 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 45 | №45 | В южной части | 10:12:0051302:725 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 4,6 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 46 | №46 | В южной части | 10:12:0051302:1082 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 3,5 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 47 | №47 | В южной части | 10:12:0051302:1084 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,7 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 48 | №48 | В южной части | 10:12:0051302:165 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,1 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 49 | №49 | В южной части | 10:12:0051302:1085 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 2,7 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 50 | №50 | В южной части | 10:12:0051302:628 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,1 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 51 | №51 | В южной части | 10:12:0051302 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 3,4 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 52 | №52 | В центральной части | 10:12:0051302 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 106,7 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 53 | №53 | В западной части | 10:12:0051302:1033 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 3,5 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 54 | №54 | В западной части | 10:12:0051302 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 1,6 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 55 | №55 | В западной части | 10:12:0051302:617 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 5,2 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 56 | №56 | В западной части | 10:12:0051302:629 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,1 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 57 | №57 | В западной части | 10:12:0051302:616 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,5 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 58 | №58 | В западной части | 10:12:0051302:972 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 1,0 га | в ред. от 05.09.2013 |
|  | Итого по п. Куркиеки | 173,39 га |  |
| п. Ласанен |
| 1 | №1 | В западной части | 10:12:0051302:907 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 3,5 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 2 | №2 | В западной части | 10:12:0051302 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 6,5 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 3 | №3 | В западной части | 10:12:0051302:1395 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 4 | №4 | В западной части | 10:12:0051302:1372 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,3 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 5 | №5 | В западной части | 10:12:0051302:811 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 6 | №6 | В восточной части | 10:12:0051302 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 25,5 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 7 | №7 | В западной части | 10:12:0051302 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 26 га | в ред. от 05.09.2013 |
| Итого п. Ласанен | 62,1 га |  |
| п. Отсанлахти |
| 1 | №1 | В юго- западной части | 10:12:0031002 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой и существующей жилой застройки | 2,9 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 2 | №2 | В южной части | 10:12:0031002 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 4,2 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 3 | №3 | В восточной части | 10:12:0051302 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 6,0 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 4 | №4 | В восточной части | 10:12:0051302 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 4,6 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 5 | №5 | В северной части | 10:12:0031002 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 1,4 га | в ред. от 05.09.2013 |
|  | Итого по п. Отсанлахти: | 19,1 га |  |
| п. Пелтола |
| 1 | №1 | В северной части | 10:12:0051301 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 3,5 га | в ред. от 05.09.2013 |
|  | Итого по п. Пелтола: | 3,5 га |  |
| п. Соскуа |
| 1 | №1 | В юго- западной части | 10:12:0051302 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 5,4 га | в ред. от 05.09.2013 |
|  | Итого по п. Соскуа | 5,4 га |  |
| п. Терваярви |
| 1 | №1 | В восточной части | 10:12:0051301 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,5 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 2 | №2 | В восточной части | 10:12:0051301 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,2 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 3 | №3 | В южной части | 10:12:0051301 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 1,7 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 4 | №4 | В юго-западной части | 10:12:0051301 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 9,9 га | в ред. от 05.09.2013 |
|  | Итого по п. Терваярви | 12,3 га |  |
| п. Терву |
| 1 | №1 | В южной части | 10:12:0051302:1155 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 1,2 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 2 | №2 | В южной части | 10:12:0051302:1156 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,7 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 3 | №3 | В южной части | 10:12:0051302 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 15,3 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 4 | №4 | В восточной части | 10:12:0051301:1655 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 1,6 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 5 | №5 | В северо-западной части | 10:12:0051301:740 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 3,4 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 6 | №6 | В восточной части | 10:12:0051301:1193 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 4,9 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 7 | №7 | В северной части | 10:12:0051301:537 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 3,0 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 8 | №8 | В северной части | 10:12:0051301:538 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 2,7 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 9 | №9 | В северной части | 10:12:0051301:539 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 2,7 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 10 | №10 | В северной части | 10:12:0051301:741 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 3,4 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 11 | №11 | В северной части | 10:12:0051301:1657 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 3,5 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 12 | №12 | В северной части | 10:12:0051301:714 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,5 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 13 | №13 | В северной части | 10:12:0051301:713 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 14 | №14 | В северной части | 10:12:0051301:715 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,15 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 15 | №15 | В северной части | 10:12:0051301:1278 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,25 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 16 | №16 | В северной части | 10:12:0051301:849 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 2,9 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 17 | №17 | В северной части | 10:12:0051301:1022 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 18 | №18 | В северной части | 10:12:0051301:1270 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 3,1 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 19 | №19 | В северной части | 10:12:0051301:848 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 3,9 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 20 | №20 | В северной части | 10:12:0051301:1257 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 21 | №21 | В северной части | 10:12:0051301:1258 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 22 | №22 | В северной части | 10:12:0051301:1259 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 23 | №23 | В северной части | 10:12:0051301:1260 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 24 | №21 | В северной части | 10:12:0051301:1261 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 25 | №25 | В северной части | 10:12:0051301:1262 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 26 | №26 | В северной части | 10:12:0051301:1263 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 27 | №27 | В северной части | 10:12:0051301:1264 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 28 | №28 | В северной части | 10:12:0051301:1265 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 29 | №29 | В северной части | 10:12:0051301:1266 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 30 | №30 | В северной части | 10:12:0051301:1267 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 31 | №31 | В северной части | 10:12:0051301:1268 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 32 | №32 | В северной части | 10:12:0051301:1246 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 33 | №33 | В северной части | 10:12:0051301:1247 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 34 | №34 | В северной части | 10:12:0051301:1248 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 35 | №35 | В северной части | 10:12:0051301:1249 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 36 | №36 | В северной части | 10:12:0051301:1250 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 37 | №37 | В северной части | 10:12:0051301:1251 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 38 | №38 | В северной части | 10:12:0051301:1252 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 39 | №39 | В северной части | 10:12:0051301:1253 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 40 | №40 | В северной части | 10:12:0051301:1254 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 41 | №41 | В северной части | 10:12:0051301:1255 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 42 | №42 | В северной части | 10:12:0051301:1256 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 0,12 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 43 | №43 | В северной части | 10:12:0051301:1269 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки, дорог и прочего | 0,14 га | в ред. от 05.09.2013 |
|  | Итого по п. Терву | 56,25 га |  |
| п. Хухтерву |
| 1 | №1 | В северной части | 10:12:0051301 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки, дорог и прочего | 2,1 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 2 | №2 | В западной части | 10:12:0051301 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки, дорог и прочего | 2,3 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 3 | №3 | В юго-западной части | 10:12:0051301:727 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки, дорог и прочего | 1,9 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 4 | №4 | В центральной части | 10:12:0051301:728 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки, дорог и прочего | 1,8 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 5 | №5 | В юго-западной части | 10:12:0051301:798 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки, дорог и прочего | 0,7 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 6 | №6 | В юго-западной части | 10:12:0051301:799 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки, дорог и прочего | 1,2 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 7 | №7 | В юго-западной части | 10:12:0051301:746 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки, дорог и прочего | 3,6 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 8 | №8 | В юго-западной части | 10:12:0051301 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки, дорог и прочего | 4,3 га | в ред. от 05.09.2013 |
| 9 | №9 | В восточной части | 10:12:0051301 | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки, дорог и прочего | 11,9 га | в ред. от 05.09.2013 |
|  | Итого по п. Хухтерву | 29,8 га |  |
| Итого по населенным пунктам Куркиекского сельского поселения | 443,27 га |  |
| ИСКЛЮЧАЮТСЯ: |
| п. Куркиеки |
| 1 | №1 | В северной части | 10:12:0050101 | Земли населенных пунктов | Земли лесфонда | Земли лесфонда | 2,4 га | в ред. от 25.11.2014 |
| 2 | №2 | В северной части | 10:12:0050104:45 | Земли населенных пунктов | Земли лесфонда | Земли лесфонда | 20,0 га | в ред. от 25.11.2014 |
| 3 | №3 | В северной части | 10:12:0050104:44 | Земли населенных пунктов | Земли лесфонда | Земли лесфонда | 4,5 га | в ред. от 25.11.2014 |
| 4 | №4 | В северо-восточной части | 10:12:0050105:30 | Земли населенных пунктов | Земли лесфонда | Земли лесфонда | 2,0 га | в ред. от 25.11.2014 |
| 5 | №5 | В северо-восточной части | 10:12:0050105:29 | Земли населенных пунктов | Земли лесфонда | Земли лесфонда | 1,8 га | в ред. от 25.11.2014 |
| 6 | №6 | В восточной части | 10:12:0050109:133 | Земли населенных пунктов | Земли лесфонда | Земли лесфонда | 31,7 га | в ред. от 25.11.2014 |
| 7 | №7 | В восточной части | 10:12:0050109 | Земли населенных пунктов | Земли лесфонда | Земли лесфонда | 1,8 га | в ред. от 25.11.2014 |
| 8 | №8 | В центральной части | 10:12:0050106:42 | Земли населенных пунктов | Земли лесфонда | Земли лесфонда | 4,5 га | в ред. от 25.11.2014 |
|  | Итого по п.Куркиеки: | 68,7 |  |
| п.Ласанен |
| 1 | №1 | В северной части | 10:12:0051001:63 | Земли населенных пунктов | Земли лесфонда | Земли лесфонда | 6,1 га | в ред. от 25.11.2014 |
| 2 | №2 | В южной части | 10:10:0010101 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности | Земли промышленности | 11,3 га | в ред. от 25.11.2014 |
|  | Итого по п.Ласанен: | 17,4 |  |
| Итого по населенным пунктам Куркиекского сельского поселения | 86,1 га |  |